HF-0BU2シリーズ(USBリーダ・ライタ）

●機種により対応する記憶媒体が異なります。

それぞれの対応する記憶媒体は下表の通りです（○印が対応）。

| 機 種 | 記 憶 媒 体 |
| --- | --- |
|  | Ｍifare | ISO15693 | FeliCa |
| ＨＦ－０４ＢＵ２ | ――― | ○ | ――― |
| ＨＦ－０５ＢＵ２ | ○ | ――― | ――― |
| ＨＦ－０６ＢＵ２ | ○ | ○ | ――― |
| ＨＦ－０７ＢＵ２ | ○ | ○ | ○ |

※記憶媒体の詳細は、別冊の「HFシリーズ　標準コマンド説明書」を参照下さい。

※FeliCaは、IＤmのみ対応です。

仕様

| インターフェイス | USB Specification Rev1.1/2.0準拠 （USB/RS232-Cシリアルコンバータ内蔵） |
| --- | --- |
|  | 通信条件：8ビット ISO，パリティーなし， ストップビット1，通信速度 38400bps |
| 電源 | 5V 160mA MAX USBポートより供給 |
| LED・ブザー ※1 | USB通信確認用 |
| 最大通信距離 ※2 （常温20～25℃） | Mifare 50mm (30mm) ※3 ISO15693 60mm (30mm) FeliCa 10mm※3 全てカードサイズ （）内のMifare/ISO15693は、HF-07BU2 |
| 動作環境 | 温度 0～50℃ 湿度 20～80%RH（但し結露無き事） |
| 保存環境 | 温度 -20～65℃ 湿度 20～80%RH（但し結露無き事） |
| 対応OS 対応機種 | Windows 7/8/10 ※4 USBポートを標準装備した PC/AT互換機（WindowsPC） |
| 付属品 | ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書一式 |
| 添付ソフトウェア | サンプルプログラム(ソース付) ＵＳＢ通信ドライバ |
| 備考 | 総務省型式指定取得済み |

※１ブザーの制御は,コマンドでも可能です。

- 2　当社基準タグによる（通信距離は、ご使用環境及びタグのサイズ・種類により変化いたします。）

※３　MifareはNXP社、FeliCaはSONY社の登録商標です。

※４　WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。