HF-0MRシリーズ(組込用リーダ・ライタモジュール）

●機種により対応する記憶媒体が異なります。

それぞれの対応する記憶媒体は下表の通りです（○印が対応）。

| 機 種 | 記 憶 媒 体 |
| --- | --- |
|  | Ｍifare | ISO15693 |
| ＨＦ－０４ＭＲ | ――― | ○ |
| ＨＦ－０５ＭＲ | ○ | ――― |
| ＨＦ－０６ＭＲ | ○ | ○ |

仕様

| インターフェイス （RS232C準拠：HF-0MR） | 8ビット ISO，パリティーなし，ストップビット1 通信速度 38400, 19200, 9600, 4800 bps |
| --- | --- |
| インターフェイス （TTL:HF-0MR(T)） | レベル 5V，8ビット ISO，パリティーなし スタートビット L，ストップビット H 通信速度 38400, 19200, 9600, 4800 bps |
| 最大通信距離 （常温20～25℃）※1 | Mifare（カードサイズ） 50mm ※2 ISO15693（カードサイズ）60mm ※3 |
| 入力電源 | +5V±5% |
| 消費電流 | 待機時 50mA MAX 送受信時 100mA MAX |
| 動作環境 ※4 | 温度 -10～60℃ （但し結露無き事） 湿度 20～80％ＲＨ（但し結露無き事） |
| 保存環境 | 温度 -20～70℃ （但し結露無き事） 湿度 20～80％ＲＨ（但し結露無き事） |
| その他 | 総務省型式指定取得済み |

※1　当社基準タグによる（通信距離は、ご使用環境及びタグのサイズ・種類により変化いたします。）

※2   HF-05MR,HF-06MR両機種のみ対応

※3　 HF-04MR,HF-06MR両機種のみ対応

※4  ご使用タグにより変化する場合があります。

使用コネクタ

ＣＮ１（電源）：ＰＨ－４（日本圧着端子）

|  | 接 続 | そ の 他 |
| --- | --- | --- |
| １ | ＶＤＤ | ＋５Ｖ |
| ２ | ＴＸＤ | Ｒ／Ｗ → ホスト |
| ３ | ＲＸＤ | ホスト → Ｒ／Ｗ |
| ４ | ＧＮＤ |  |

※Ｒ／Ｗ：リーダ／ライタ