HF-15LR（組込用リーダ・ライタモジュール）

仕様

| インターフェイス | ＲＳ－２３２Ｃ ８ビット ＩＳＯ パリティーなし ストップビット１ 38400,19200,9600,4800bps ※1 |
| --- | --- |
| 対応カード・タグ | Mifare Standard(1KByte) Mifare Standard(４KByte) |
| 通信距離 (常温20～25℃) | カード・アンテナ間 最大 約３０mm （カードサイズ）※2 |
| 入力電源 | ５Ｖ±５％ |
| 消費電流 | 待機時 40mA MAX 送受信時 200mA MAX |
| 動作環境温度 | －１０～６０℃ 湿度 ２０～８０％ＲＨ（但し結露無き事） |
| 保存環境温度 | －２０～７０℃ 湿度 ２０～８０％ＲＨ（但し結露無き事） |
| その他 | 総務省型式指定取得済み |

※１通信速度は基板上のディップＳＷで切替えます（「３ ジャンパー設定」を参照下さい）。

※2 当社基準タグによる（通信距離は、ご使用環境及びタグのサイズ・種類により変化いたします。）