HF-1SRシリーズ（組込用リーダ・ライタモジュール）

本体部

アンテナ部

●機種により対応する記憶媒体が異なります。

それぞれの対応する記憶媒体は下表の通りです（○印が対応）。

| 機 種 | 記 憶 媒 体 |
| --- | --- |
|  | Ｍifare | ISO15693 |
| ＨＦ－１４ＳＲ | ――― | ○ |
| ＨＦ－１５ＳＲ | ○ | ――― |
| ＨＦ－１６ＳＲ | ○ | ○ |

仕様

| インターフェイス (RS232-C準拠：HF-1SR) | 8ビット ISO，パリティーなし，ストップビット1 通信速度 38400bps |
| --- | --- |
| インターフェイス ※１ (TTL：HF-1SR(T)) | レベル 3.3V または5V，8ビット ISO，パリティーなし スタートビット L，ストップビット H 通信速度 38400bps |
| 最大通信距離 ※2 （常温20～25℃） | Mifare（カードサイズ） 20mm ※3 ISO15693（カードサイズ）30mm ※4 |
| 入力電源 | 5V ±5% （昇圧回路 実装時3.3V ±5%） |
| 消費電流 | 待機時 30mA MAX (70mA MAX) 送受信時 70mA MAX (130mA MAX) カッコ内は、昇圧回路 実装時 |
| 動作環境 ※5 | 温度 –10～60℃ （但し結露無き事） 湿度 20～80％ＲＨ（但し結露無き事） |
| 保存環境 | 温度 –20～70℃ （但し結露無き事） 湿度 20～80％ＲＨ（但し結露無き事） |
| その他 | 総務省型式指定取得済み |

※1　3.3V及び5V TTLは、ご注文時指定下さい。

※2　当社基準タグによる（通信距離は、ご使用環境及びタグのサイズ・種類により変化いたします。）

※3   HF-15STR,HF-16SR両機種のみ対応

※4　 HF-14SR,HF-16SR両機種のみ対応

※5　ご使用タグにより変化する場合があります。

使用コネクタ

ＣＮ２（電源 及び 上位側との通信）：モレックス 53261-0471

|  | 接 続 | そ の 他 |
| --- | --- | --- |
| １ | +5V | 昇圧回路 実装時 +3.3V |
| ２ | ＴＸ（ＲＷ→ＰＣ等） | 3.3V TTL 及び、5V TTLにも対応可能 （ご注文時指定） |
| ３ | ＲＸ（ＰＣ等→ＲＷ） |  |
| ４ | ＧＮＤ |  |

※Ｒ／Ｗ：リーダ／ライタ