HF-2BRシリーズ（ライン用リーダ・ライタ）

標準アンテナ

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 製品型式 | ＨＦ－２４ＢＲ （ＨＦ－２４ＢＥ） ＨＦ－２５ＢＲ (ＨＦ－２５ＢＥ) |
| 通信周波数 | １３．５６ＭＨｚ |
| 対応ＴＡＧ | ＨＦ－２４ＢＲ：ＩＳＯ１５６９３ ＨＦ－２５ＢＲ； Ｍｉｆａｒｅ |
| アンテナ | ２ｃｈ接続 |
| 外部入出力 | 入力２点、出力２点（フォトカプラ絶縁） |
| Ｉ／Ｆ | ＲＳ２３２Ｃ：ＤＳＵＢ 9pin 8ビット ISO，パリティーなし，ストップビット1 4800,9600,19200,38400bps可変 |
|  | イーサーネット：RJ45 (10/100BASE-T) （ＨＦ－２４ＢＥ・ＨＦ－２５ＢＥ） |
| 動作環境 | 温度０～５０℃ 湿度 20～80％ＲＨ（但し結露なき事） |
| 保存環境 | 温度－１０～６０℃ 湿度 20～80％ＲＨ（但し結露なき事） |
| 電源 | ＡＣ又はＤＣ２４Ｖ １００ｍＡ ＭＡＸ |
| 寸法／材質 | コントローラ：１１０×２７．５×３４ｍｍ／樹脂製 |
| その他 | 総務省型式指定取得済み（標準アンテナ・弊社指定オプションアンテナ） 内蔵プログラムは、ご相談に応じ変更可能です。（別途費用） |