HF-CL0BU2シリーズ(NFC USBリーダ・ライタ）

- HF-CLMRシリーズは、対応記憶媒体により型番が異なります。

対応記憶媒体による分類は下表の通りです。

| 機 種 | Mifare (ISO14443 TypeA) | ISO15693 | FeliCa (ISO18092) |
| --- | --- | --- | --- |
| HF-CL04BU2 | － | ○ | ○ |
| HF-CL05BU2 | ○ | － | ○ |
| HF-CL06BU2 | ○ | ○ | ○ |

- ○印の記憶媒体に対応しています。

- FeliCa Lite-S以外のFeliCaはIDmのみの対応です。

HF-CL04MBRは、i･Code SLI-S/SLIX2のリード/ライト/プライバシー/デストロイなど各認証に対応しています。(HF-CL06MBRは、未対応）

HF-CL05MBRは、Mifare Ultralight Cの認証に対応しております。(HF-CL06MBRは、未対応）

| インターフェイス | USB Specification Rev1.1/2.0準拠 （USB/RS232-Cシリアルコンバータ内蔵） |
| --- | --- |
|  | 通信条件：8ビット ISO，パリティーなし， ストップビット1，通信速度 38400bps |
| 電源 | 5V 200mA MAX USBポートより供給 |
| LED | USB通信確認用 |
| ブザ | コマンドで制御可能。 |
| 最大通信距離※ （常温20～25℃） | ISO15693(カードサイズ) 60mm Mifare(カードサイズ) 50mm FeliCa(カードサイズ) 30mm |
| 動作環境 | 温度 0～50℃ 湿度 20～80%RH（但し結露無き事） |
| 保存環境 | 温度 -20～65℃ 湿度 20～80%RH（但し結露無き事） |
| 対応OS 対応機種 | Windows 7/8/10 USBポートを標準装備した PC/AT互換機（WindowsPC） |
| 付属品 | ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書一式 |
| 添付ソフトウェア | サンプルプログラム(VBソース共) ※4 ＵＳＢ通信ドライバ |
| 備考 | Plug＆Play ホットプラグ対応 |

- 当社基準タグでの値です（通信距離は、ご使用環境及びタグのサイズ･種類により変化致します）。

注）１、本製品は、USBハブに接続されると正常に動作しない場合が御座いますので、なるべく

直接PCのUSBポートに接続してお使い下さい。

２、本製品は、同時にご使用されているUSB機器（FTID社ドライバ使用機器等）によって

は正常に動作しない場合が御座いますので、正常に動作しない場合はそれらのUSB機器を

取り外してお試し下さい。