HF-CL0MRシリーズ(NFC 組込用リーダ・ライタモジュール）

- HF-CLMRシリーズは、対応記憶媒体、及び、外部アンテナの有無により型番が異なります。

対応記憶媒体による分類は下表の通りです。

| 機 種 | Mifare (ISO14443 TypeA) | ISO15693 | FeliCa (ISO18092) |
| --- | --- | --- | --- |
| HF-CLx4MR | － | ○ | ○ |
| HF-CLx5MR | ○ | － | ○ |
| HF-CLx6MR | ○ | ○ | ○ |

- ○印の記憶媒体に対応しています。

- FeliCa Lite-S以外のFeliCaはIDmのみの対応です。

- 品番中の”x”は次項の分類を参照下さい。

- 外部アンテナ（オプション）が接続可能です(ご注文時にご指定下さい)。

外部アンテナによる分類は下表の通りです。

| 機 種 | 内蔵アンテナ | 外部アンテナ | 型式指定番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| HF-CL0xMR | ○ | － | 第EC-18008号 |
| HF-CL1xMR | － | ○ | 第EC-18009号 |
| HF-CL2xMR | ○ | ○ | 第EC-18008号、第EC-18009号 |

- 外部アンテナは本体基板とセットで型式指定を取得しておりますので、弊社指定以外のアンテナを接続して使用しないで下さい。

- 品番中の”x”は前項の分類を参照下さい。

- 上位側とのインターフェイスはRS232-CまたはTTLです。

通信速度は4800,9600,19200,38400[bps]の何れかで、ディップSWを実装したリーダ／ライタは、同SWで通信速度を設定出来ます。

| ※1 インターフェイス | RS232-C | 8ビット ISO，パリティーなし，ストップビット1 |
| --- | --- | --- |
|  | TTL | レベル 5V，8ビット ISO，パリティーなし スタートビット L，ストップビット H |
|  | 通信速度 | 38400, 19200, 9600, 4800 bps |
| 入力電源 | +5V±5% |
| 消費電流 | 待機時 50mA MAX 送受信時 150mA MAX |
| 最大通信距離 ※2 | ISO15693(カードサイズ) Mifare (カードサイズ) FeliCa (カードサイズ) | 60mm 50mm 30mm |
| 動作環境 | 温度 -10～60℃ （但し結露無き事） 湿度 20～80％RH（但し結露無き事） |
| 保存環境 | 温度 -20～70℃ （但し結露無き事） 湿度 20～80％RH（但し結露無き事） |

- 1　インターフェイスは、ご注文時にRS232-C/TTLの何れかを御指定下さい。

また、ディップSW非実装の製品をご注文の場合は、通信速度を上記4種より御指定下さい（ご指定なき場合、通信速度は 38400 bpsで作成致します）。

- 2　当社基準タグでの値です（通信距離は、ご使用環境及びタグのサイズ･種類により変化致します）。